绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机

设备供货（含安装）项目

# 招

# 标

# 文

件

招标编号：sxky-20170715

| 招标单位： | 绍兴市口腔医院 、浙江华鹏建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 |
| 二○一七年七月 |

目 录

招标公告	2

一、前附表	4

二、供应商须知	5

三、报价要求、供应商投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	9

四、供货原则及要求	9

五、合同主要条款及合同签订方式	16

六、交货和提供服务的时间	18

七、评标方法、标准和废标条款	18

八、其他事项	22

附件一：投标函	23

附件二：法定代表人授权书	24

附件三：投标报价单	25

附件四：投标承诺书	26

附件五：柴油发电机功能一览表	  27

附件六：柴油发电机技术参数及有关承诺	28

附件七：技术偏离表	29

# 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，浙江卓宏建设项目管理有限公司受绍兴市口腔医院、浙江华鹏建设集团有限公司的委托，就绍兴市口腔医院新院柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

- 招标编号：SXKY-20170715

- 招标项目名称：绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目.。

三、招标项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次招标内容为: ①柴油发电机装置一台，具体详见图纸；

②柴油发电机组品牌为：华昌HCV系列 、中国重汽、 迪赛尔同档次及以上品牌；

③招标预算价或上限价：26万元（含安装）。

四、投标人资格要求：

① 投标人为柴油发电机设备制造单位或营业执照具备柴油发电机设备经营范围的独立法人供应商，如投标人为销售代理独立法人供应商的，须具有品牌制造商对本项目的授权书；

②一家投标人只能参加一个品牌的投标；

③本项目不接受联合体投标；

④开标时投标人需提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询记录。

符合政府招标法第二十二条之规定并符上述资格要求，诚信经营，信誉良好的企业均可申请报名。

五、报名时间

现场报名时间自公告之日起至2017年 7月 25日17：00时截止（上午09：00-11：30时，下午14：30-17：00时，节假日不受理）特别提醒：报名截止后，不再受理报名。

报名地点： 绍兴市解放北路46号四楼。

标书售价：每本200元，售后不退。

请报名单位代表随带报名时所需提供资料：

投标单位报名时所需提供资料：有效的法人委托书、营业执照副本、如投标人为销售代理的独立法人供应商的，还须提供品牌制造商对本项目的授权书，以上资料需提供原件及复印件，原件核验后退还,复印件装订成册，每页加盖公章）；

六、投标截止时间：2017年 8月8日 09时 30 分

七、投标地址：绍兴市延安东路与平江路交叉口口腔医院工地会议室

八、开标时间：2017年 8月 8日09 时 30 分

九、开标地址：绍兴市延安东路与平江路交叉口口腔医院工地会议室

十、投标保证金：5000元人民币（现金,开标时提交）。

十一、联系方式：

招标人名称：绍兴市口腔医院 、 浙江华鹏建设集团有限公司

详细地点：  绍兴市高新区延安东路与平江路交叉口

联 系 人：     周工、劳工

联系电话：   18367515392、85201996

招标代理机构名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

详细地点：绍兴市越城区解放北路46号四楼

联 系 人：      小何

联系电话：    15557538227

联系人：周工、劳工、小何    联系电话：0575-88551145   15557538227

# 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目 资格审查方式：资格后审 工期：20日历天 |
| 2 | 资金来源： 财政。 预算或上限价： 26万元 |
| 3 | 供应商资格：① 投标人为柴油发电机设备制造单位或营业执照具备柴油发电机设备经营范围的独立法人供应商，如投标人为销售代理独立法人供应商的，须具有品牌制造商对本项目的授权书；②一家投标人只能参加一个品牌的投标；③本项目不接受联合体投标。符合政府招标法第二十二条之规定并符上述资格要求，诚信经营，信誉良好的企业均可申请报名，④开标时投标人需提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询记录。 |
| 4 | 投标文件有效期：60日历天。 |
| 5 | 投标保证金数额：人民币5000 元整（现金,开标时提交）。 交款时间：开标时递交。 |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价10%（汇票）。 |
| 7 | 招标答疑（如有）：2016年07月 26日上午10：00时之前各供应商将疑问以书面形式（可传真）至浙江卓宏建设项目管理有限公司，疑问书中需写明供应商名称（盖公章）、联系人、联系电话，同时将疑问的电子文档（WORD格式）发邮件给招标代理机构。传真：0575-85112736，内容与书面内容不符合者，以书面为准）。 |
| 8 | 现场踏勘：自行组织。 |
| 9 | 投标文件份数：商务标一式六份，其中正本1份，副本5份；技术标一式六份，其中正本1份，副本5份；资格、资信证明文件正本1份审查资料。 投标文件送达地址：绍兴市延安东路与平江路交叉口市口腔医院工地会议室。 商务文件资料、技术文件资料、资格、资信证明文件须单独封装。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间：2017 年8 月 8 日09 时 30 分。 |
| 11 | 开标时间：2017年 8月8 日 09 时30 分。 开标地点：绍兴市延安东路与平江路交叉口口腔医院工地会议室。 |
| 12 | 其他需说明的内容：/。 |
| 13 | 解释：凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人。 |
| 14 | 在中标通知书发出前，招标人将预中标人情况在招标公告在绍兴市卫生和计划生育委员会网站、绍兴市口腔医院网站发布予以公示，公示期为3个工作日 |
| 15 | 招标公告发布：http://www.sxws.gov.cn http://www.sxskqyy.com |

# 二、供应商须知

2.1招标方式：公开招标。

2.2合格的供应商

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

不接受。

2.4招标文件的澄清（答疑）

供应商在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应按前附表时间要求将疑问以书面形式（可传真）及用电子文档发邮件给招标代理机构，招标人将对提出的问题予以答复，答复将以书面形式（传真）送给所有获得招标文件的供应商，(如各投标人均无问题需要澄清,则不发答疑纪要)，供应商收到答疑纪要后，应及时把回执确认书（须盖公章）回执给招标代理机构，不及时回执的可视为自动放弃投标。传真：0575- 85112736 ，E-mail：616534144@qq.com。

2.5招标文件的修改、补充

2.5.1在投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改或补充招标文件。

2.5.2修改或补充内容作为招标文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

2.5.3为使供应商在投标时把修改或补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

2.5.4供应商在收到修改内容后有权决定是否继续参加投标。

2.6现场勘察

2.6.1供应商如需对绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目情况有所了解，可以自行组织对项目及周围环境进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。

2.6.2在现场考察过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，招标单位均不负责。

2.7招标文件作为报价、定标、签订合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.8供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者供应商投标文件，没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.9供应商必须提交的投标文件：应包括下列内容，并装订成册。

2.9.1资格审查资料

2.9.1.1 法定代表人授权书（附件二）；

2.9.1.2 营业执照副本复印件（原件随身携带）；

2.9.1.3 全权代表身份证复印件（原件随身携带）；

2.9.1.4 投标人为柴油发电机设备制造单位或营业执照具备柴油发电机设备经营范围的独立法人供应商，如投标人为销售代理独立法人供应商的，须具有品牌制造商对本项目的授权书（原件随身携带）；

2.9.1.5 开标时投标人需提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询记录。

2.9.2商务标

2.9.2.1 投标函（附件一）；

2.9.2.2 投标报价单（附件三）；

2.9.2.3 投标承诺书（附件四）；

2.9.2.4优惠条件（如有）：

2.9.2.4.1 供应商承诺给予招标单位的各种优惠条件，包括价格、运输、保险、付款条件、售后服务等方面的优惠。

2.9.2.4.2 当优惠条件涉及“投标报价单”中的各项费用时，必须与报价相统一。

2.9.3.技术标函

2.9.3.1 附件五：柴油发电机功能一览表

2.9.3.2 附件六：柴油发电机技术参数及有关承诺

2.9.3.3附件七：技术偏离表

2.9.4 供应商需提供本次工程实施方案（格式自拟）

注：复印件应加盖供应商公章。

2.10供应商必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。

2.11供应商必须提交书面售后服务承诺。供应商应以书面形式完整、准确地表述供应商的售后服务承诺（范围、标准及期限等）。服务承诺如有前提设定的，应明示，否则将被认为是无条件的；服务如涉及费用，也应明示，否则将被认为是免费的。

2.12供应商投标文件的提交

2.12.1投标文件份数：商务标一式六份，其中正本1份，副本5份；技术标一式六份，其中正本1份，副本5份；资格、资信证明文件正本1份审查资料。商务文件资料、技术文件资料、资格、资信证明文件须单独封装。

正本、副本文件须加盖供应商公章及法定代表人印章或其委托代理人印章。

2.12.2正本、副本如有不一致之处，以正本为准。供应商提交的投标文件的修改部分应加盖供应商法定代表人或其委托代理人印章。

2.13供应商投标文件的密封

2.13.1供应商应将投标文件用独立的信封密封，且在信封上标明“投标文件”字样。密封口应加盖供应商公章及法定代表人或其委托代理人印章。

2.13.2未按本须知密封、标记和投递的投标文件，招标单位不对其后果负责。

2.14 密封投标文件是供应商向招标人提供的最终文件，投标截止后不再接收补充文件。评标小组认为必要的询标也不包括对供应商遗漏文件的索要。

2.15招标单位对提交的投标文件在实质上不响应本招标文件要求或文件内容存在明显虚假不实的供应商，将予以拒绝，并将要求该供应商就其投标文件的不响应状况作出确认。

2.16供应商投标文件有效期

2.16.1供应商投标文件有效期自投标截止日起60日内有效。

2.16.2在原定供应商投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以用书面形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商需以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

2.17供应商投标文件的修改与撤回

2.17.1供应商提交投标文件以后，可以在投标文件提交截止时间前，修改或撤回其投标文件。但这种修改与撤回，须以书面形式在规定的投标文件提交截止时间前将修改与撤回通知送达招标代理机构。

2.17.2在供应商投标文件提交截止时间后，供应商不能擅自更改提交的投标文件。

2.17.3在投标文件提交截止时间起至本招标文件中规定的有效日期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

2.18供应商投标文件的澄清

2.18.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求供应商澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受供应商任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应以书面形式进行并应有法定代表人或其委托代理人的签署，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.18.2供应商的澄清文件是供应商投标文件的组成部分，并替代供应商投标文件中被澄清的部分。

2.19供应商投标文件符合性的确定

2.19.1实质上符合要求的供应商投标文件，应该与本招标文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对招标项目的范围、质量的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的供应商的竞争地位，产生不公正的影响。

2.19.2如果供应商提交的投标文件实质上不符合本招标文件的要求，其投标文件将被拒绝，并且不允许供应商通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.20错误的修正

2.20.1评标委员会应对确定为实质上符合要求的供应商投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.20.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.20.1.2当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.20.1.3供应商投标文件报价，正本与副本不符不一致的以正本为准；投标函的报价与投标报价单的报价不一致的以投标报价单为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.20.2按以上原则进行错误修正，调整供应商投标文件的报价，经供应商确认后，调整后的报价对供应商起约束作用。若供应商不接受修正后的报价则其投标文件将被拒绝且没收其投标保证金。

2.21投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、报价要求、供应商投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

3.1报价及相关要求：

3.1.1本项目为交钥匙工程，本次招标以人民币报价，供应商的报价应包括本次招标项目供货所需的全部产品价款、劳务、安装调试、售后服务、材料、质检（自检）、运输、装卸、保管、验收、管理、保险、现场勘察、税费、质保等一切相关的费用。

3.1.2 供应商的报价必须是本招标文件所要求的全部项目报价的总和。

3.1.3 供应商必须填报各项目中的单项价款，今后招标量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

3.1.4 投标报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.1.5 投标报价单中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

3.1.6 中标供应商在收到中标通知书时须向招标代理单位支付 5000元中标服务费，请供应商在报价时予以考虑，不需单列。

3.2 投标报价单按招标单位提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

3.3供应商投标文件的编写

供应商应仔细阅读本招标文件，了解本招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术规范和要求以及商务条件后，编制供应商投标文件。

3.4保证金：

3.4.1参加投标的供应商开标前须交纳投标保证金：人民币5000元整（现金）。

3.4.2对于未能按要求提交投标保证金的供应商的投标文件，招标单位可以视为不响应招标文件要求而予以拒绝。

3.4.3未中标供应商的投标保证金在招标单位在开标结束时当场予以退还（不计息）。

3.4.4中标供应商的投标保证金待合同签订后，并按合同总额的10%交纳履约保证金和向招标代理单位付清中标服务费后退还（不计息）。

3.4.5若中标供应商未按本招标文件规定的时间签订合同，投标保证金不予退还。

3.4.6如有下列情况之一者，将没收投标保证金：

3.4.6.1供应商在投标有效期内撤回其投标文件的；

3.4.6.2对评标定标施加影响，扰乱正常的开标秩序的；

3.4.6.3中标后无正当理由不与招标单位签订合同，或未能交纳所要求的履约保证金的；

3.4.7履约保证金在合同货物全部交付并经验收合格后7个工作日内予以退还（不计息）。

# 四、招标原则及要求

4.1招标原则：

4.1.1本着“实用、可靠、先进、经济”的原则,充分利用现有资源，结合招标单位的具体情况和实际工作需求进行配置。

4.1.2产品技术规范符合现行国家标准并确保通过验收。

4.2 招标物品名称、数量及技术要求：

4.2.1招标设备材料清单

柴油发电机设备供货清单

单位：元

| 项目名称 | 项目 说明 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机 | 1、柴油机须采用欧美原装进口品牌，2、发电机须中外合资品牌，3、柴油发电机组品牌须为华昌HCV系列 、中国重汽、迪赛尔及同档次品牌。 | 台 | 1 |
|  | 合计 |  |  |

注：1、柴油机采用欧美原装进口品牌，发电机采用中外合资品牌；2、机组品牌为华昌HCV系列、中国重汽、迪赛尔及同档次品牌。具体详见图纸。

备注：供应商根据施工图进行相应的深化设计，且应进行现场踏勘，招标设备材料清单中若有缺项、漏项或工程量差错的，请补充列出清单纳入投标报价中，如未列出，中标单位需无偿提供设备和服务以满足工程要求且结算时不作调整；投标单位在报价时应考虑相应总包管理配套费及发电机组技术方案要求的相关配套附属设施费用等。

技术要求：

4.3. 机组供货范围

4.3.1.1．▲柴油发电机组包括：

柴油发电机组含自动控制柜、消音装置、10小时日用燃油箱及附件（含机油，冷冻液）发电机水泥基础，电缆桥架及进回油管暗埋，发电机组进排风相关配套工程等必须的满足正常运行和安装需要的配套设备以及易损件。

4.3.2． 柴油发电机组品牌要求：

柴油发电机组品牌：华昌HCV系列  中国重汽、 迪赛尔及同档次品牌。

4.3.3 ▲机组技术参数

1）	机组常用功率：≥250kW

2）	额定输出电压：400/230V  三相四线

3）	额定频率:  50Hz

4）	额定转速: 1500rpm

5）	功率因素: 0.8(滞后)

6）	稳态电压调整率:≤±1.5%

7）	稳态频率调整率: ≤±1%

8）	瞬态电压调整率及电压稳定时间: ≤±15%(当突加机组额定负载的60%时),并于1.5秒内稳定。

9）	瞬态频率调整率及频率稳定时间: ≤9%(当突加机组额定负载的60%时),并于5秒内稳定。

10）电压波动率：≤±0.5%

11）频率波动率：≤0.5%

12）输出电压可调范围：≥±5%

13）机组自启动成功率：≥98%

14）噪音:额定负载工作时距机组1m处（敞开）≤102dB(A);

15）瞬态电压偏差（100%突减功率）：≤+20%

16）瞬态电压偏差（突加功率）：≤-15%

17）进气系统：废气涡轮增压，空空中冷

18）燃油系统：全电子喷油系统（燃油共轨）

19）最大允许排气背压：10kPa

20） 最大允许进气压力：3kPa

21）燃气量：16.3m3 /min

22） 空气流量：234m3 /min

23）机组性能要求：

自动调整频率和电压；

实现蓄电池自动充电；

自动维持应急机组的准备运行状态；

按自动控制指令实现自动启动；一个启动循环包括三次启动(3-6次可调)，三次启动失败，机组自动停机并发出报警信号；

按自动控制指令实现自动停机；

设有过载、短路、过速（或过频）、冷却水温度过高。机油压力过低等项保护装置，并有对过电压、欠电压、失压、低速（或低频）、燃油箱油面过低等方面的保护装置；

设有表明正常运行和非正常运行的光声信号系统；

24）手动要求：

a.机组的启动和停机、调频和调压、送电和供电等应能手动控制。

b.自动停机和手动停机均应有正常停机和紧急停机两种。

4.3.4． 出现下列重大故障时，运行中的发电机组可立即自动紧急停机。并发出光，声告警信号。

机油压力低；冷却水温过高；过负载；过电压、过电流、转速高；低频率保护；多次启动失败；过频率；低水位自诊断内部故障；机油温度高。

4.3.5 机组在额定条件下能连续运行。

4.3.6 机组应具有智能化微机控制系统，能对本机运行的各项参数或机组的故障情况进行监测、显示以及报警和记录。

1）采用微处理器结构。

2）中文界面应友好，操作简单。

3）可自动存储至少最近四次故障停机记录。

4）可自行设定四种辅助报警或停机输入，可指定至少十种驱动输出。

4.3.7 主要部件性能

4.3.7.1▲柴油机：采用欧美原装进口品牌。

1）型式：四冲程、涡轮增压发动机，更高的可靠性，更低的油耗，使成本降低；符合欧盟二号排放标准；

2）功率：柴油发动机的输出额定功率常用时为≥250kW。

3）起动系统：

a.	柴油机采用DC24V马达起动。

b.	起动蓄电池组采用24V免维护铅酸蓄电池。

c.  电池容量满足6次连续启动要求。

d.  配有一台可自动浮充，强充的电池充电器。

4）进气及排气系统

柴油机之进气口采用干式空气滤清器，其滤网应能方便地更换。柴油机的排气口，使用挠性的金属软管与引擎间弹性连接，并装有消音系统。

5）燃油标准  采用0号轻柴油，符合GB252 或BS2869标准。

6）调速器系统

采用EMSⅡ+电喷，当负载由空载到满载时，其速度变动率应为：0—3％。

7）润滑系统采用强制式机油泵润滑，带机油滤清器及机油冷却器。

8）冷却系统

发动机采用封闭一体式水循环冷却散热器及自带冷却风扇,在环境+40℃以下,机组冷却系统均能保持正常,散热器应带低水位报警。

4.3.7.2 ▲发电机：中外合资品牌

1) 常用功率：≥250kW

2) 输出电压：400/230V  三相四线

3) 频率：50Hz；

4) 功率因素：不低于 0.8（滞后）；

5) 型式：采用无刷励磁系统

6) 绝缘等级：H级

7）防护等级：23

4.3.7.3 机座及装配

柴油机与发电机采用整体式结构连接，应选用高强度钢材做成共同底座。散热器风扇及电池充电机运转部分设有保护罩，以保证安全运行。共同底座与混凝土基础台之间，应具有适当的防震装置。如带橡胶外套的避震弹簧。

4.3.7.4 控制与保护装置：具有LCD显示的柴油发电机组全自动控制屏。

4.3.7.5 控制屏面板的特征

1) 在控制屏面板上应有显示功能:

a.交流数值：交流电压表、交流电流表、频率表。功率因数表、有功功率表、无功功率表（或数字式显示）。

b.直流数值：柴油机滑油压力表、水温表、电池充电表（或数字式显示）。

c.其它：计时器——机组运行累计时（可数字显示）。

计数器——机组起动次数记录。

2)	在控制面板上至少应具有下列开关或按扭：

手动开／停车按扭;三相电压电流切换开关（或按扭）;电压调节旋扭;应急停机按扭;报警响声消除按扭。

3)	在控制面板上至少应具有下列指示灯或数字式显示：

a.正常运转指示灯：自动位置指示灯、手动位置指示灯、市电正常指示灯、市电负载指示灯、预热指示灯。

b.故障报警指示灯：主控开关不在自动位、润滑油低压、高水温、低水温、超速、自起动失败、燃油不足、电池低压、充电机故障、过电流、过电压、欠电压、传感器故障、机组故障停机等。

c.报警声响器：蜂鸣器或扬声器。

4.3.7.6  控制屏面板的特征

控制屏至少具有下列功能:

冷却水温度高/低告警；机油温度过高告警；发动机温度预警；发动机高温停车报警；发动机低油压报警； 发动机低油压停车报警；超速停车报警；电瓶充电机故障报警；电瓶电压不足报警；超时启动报警；发电机主开关不在自动位报警；电流,电压,频率及运转时间显示,过流过压保护。

4.3.7.7 机组起动与供电控制

机组起动与供电的信号取自于由变电室引来的380V电源进线上，每处电源进线均为1路进线，故机组应能正确辨别并接收启动信号，启动机组。

4.3.7.8 机组的控制方式：

1）当变电室的市电进线电源都正常时，机组处于停机备用状态；

2）如果变电室的市电进线电源同时消失，机组不延时，立即启动并列运行，并于10秒内带上60%机组额定值的负载，再过5秒输出其余40%的容量。

3）当变电室的市电进线电源恢复正常时,机组空载冷却运行10分钟后(1-10分钟,时间可调)停车。

4.3.7.9 系统说明

本机组应用于应急供应交流电，当市电供电中断后，本机组能自动启动，并于15秒-20秒之内启动过程结束；

机组单独供电不与市电并网供电；

机组适用于非线性负载（UPS电源、电子整流器、计算机等）；

机组必须固定在同一钢质基座上,可整体移动,并附有吊装设施；

机组发电机部分应能实现差动保护；

机组要求具有中文液晶显示；

机组应具备手动，自动控制，相互转换；

机组显示参数具有数字显示；

具有自动故障记录功能；

机组控制屏需带自控输出接口。

4.3.7.10 发电机房内工程施工内容要求：

中标人负责机组安装调试，负责验收。

1）发电机组安装工程范围

机组设备机房布置，进气、排气通风口设计。

机组设备吊运／搬运。

机组及附属设备机房定位安装。

波纹管，消声器、机房内排烟管道减震组合安装。

起动蓄电池安装。

提供调试机油及柴油（注满机油）。

提供冷却系统水箱添加剂调试。

涉及机组其它部件的组合安装。

机组性能调试及代培机组操作人员。

d.减震

发电机组本身配有橡胶振垫作为减震措施。机组安装于该隔振基座上，基座是钢筋混凝土结构。

e.柴油发电机房通风系统设计

柴油发电机散热采用风冷方式，通风系统进风、排风采用强制进、排风。机组采用风冷方式冷却。

4.3.7.11 柴油发电机组投标要求

1）投标人所提供的设备应符合本需求对技术规格的要求，如不完全一致则所提供的产品应等效于或优于以上技术规格。投标人可依据本招标文件的参数提供自己的数值，供采购人参考。

2）招标文件中对各部件的具体细节要求为最基本的要求，投标人应提供完整的具有国际上通常认定的先进水平的设备。

3）该柴油发电机组（以下简称机组），为全自动应急柴油发电机组，投标文件应详细说明技术规格、品牌、型号、设备使用条件要求及技术说明资料、基础图纸资料。

4）投标人提供的各项设备以及辅助设备的铭牌，操作指令和警告标识应以中文或中英文标注在明显的地方。没有中文铭牌和标识的产品将被视为不合格产品。

5）投标人需提供发电机组详细的备品备件清单。

▲为设备重要性指标，投标单位必须满足上述技术指标，不允许负偏离，允许正偏离。

4.4.工程实施要求

4.4.1.安装、调试、试运

在设备安装、调试、试运行期间，必须至少有一名现场专业技术人员负责指导安装、调试、试运行并负责与采购人联系有关工作。该技术人员必须为柴油发电机组制造厂的专业工程师，有安装、调试同类设备5年以上工作经验。采购人认为不合适时，投标人应按采购人要求立即予以更换。

施工进度。

c.设备的每个部分须考虑防火、防压、耐用、防漏电、容易清洁及日常维修，并且以符合本文件所提规范为原则。

3）发电机组出线与配合总承包安装：发电机接地线接到预埋接地扁钢处。

4）投标人负责发电机组安装时的相关工程（包括修补及清理现场等）。

4.4.1.2.除在招标文件中有所标明外，如其他数据与图纸、施工现场等有矛盾时，双方协商，中标方须以有利于业主方使用标准执行。

4.4.1.3．投标商必须保证所有设备为原装正规渠道行货,原装进口商品须提供报关证及国外原厂合格证、并提供正规渠道等证明，产品均原包装到用户，当场开箱验货.同时提供该设备相关技术参数的说明.如不符招标书技术要求的,买方有权退货并且后果一概由中标人承担。

4.4.1.4相关资料：

操作手册及安装说明书（1份），控制系统图纸（1份），配电系统图纸（1份），出厂实验报告，原厂提供发动机，发电机，开关控制柜，检验报告证明，合格证、基础图纸等。

# 五、合同主要条款及合同签订方式

5.1签订合同：

中标单位应按《中标通知书》规定的时间、地点与招标单位签订合同，并交纳履约保证金。中标单位作为分包方纳入浙江华鹏建设集团有限公司总包管理范围，且一切资金均由总包单位支付。

总包配套服务费由中标单位与浙江华鹏建设集团有限公司双方协商确定。

绍兴市口腔医院按中标总价按期支付相应工程款给浙江华鹏建设集团有限公司。 5.2本招标文件、供应商提交的投标文件及本招标文件的修改文件、评标过程中双方有关澄清文件、补充说明及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

5.3质量要求：

合格 且必须符合本招标文件所有条款要求。

工期：20天，并不迟于2017年 8月30日前完成。

5.4其他要求：

中标单位必须按规定时间进行供货，设备交付前的全部风险由中标单位承担，招标单位不承担任何责任。

5.5变更：

5.5.1招标合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

5.5.2 当变更只是招标量增减时，按报价单中的单价进行结算。

5.6专利权：

供应商应承诺保护招标单位在使用合同的货物、工程或者服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用（包括诉讼费、律师费、赔偿费用、差旅费等一切费用）和相关法律责任，招标单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。

5.7 验收：

5.7.1由招标单位负责进行验收，中标单位应当予以配合。

5.7.2工程建设需满足相关标准要求。

5.7.3招标单位对中标单位的产品或者服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及招标单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标单位在验收单上签字并加盖单位公章后，视为交付，交付前货物的风险均由中标单位承担。

5.8结算原则：

5.8.1招标文件、答疑会纪要、询标纪要、中标单位的中标报价等作为结算依据；

5.8.2本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备及材料供货、运输、保管、安装、调试、试运行、检测、验收、交付使用、技术培训及相关服务等。

中标总价一次性包死，不再调整，但经招标单位分级审批认可的招标量增减，在决算时按中标单价按实调整。

5.9付款方式：

验收合格后（包含设备安装、调试、试运行、检测、交付使用等）付至合同总价的80%；审计完成(决算资料符合要求)后付至审计价的95%；余款5%作为质量保证金，在质保期二年满且无质量问题的，于30天内付清。

5.10售后服务要求：

5.10.1中标单位须提供从验收合格之日起， 贰年的免费质保期。供应商承诺优于本要求的，以优惠者为准。在质保期内，中标单位负责对其实施的项目提供现场服务。要求中标供应商在接到招标单位的电话后  6 个小时内到达现场，在到达后 1 个工作日内修复，如不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证正常使用。如中标单位未按约提供质保服务，招标单位有权自行委托第三方提供服务，费用在质保金中扣除，不足部分中标单位仍需支付。

5.10.2供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

5.10.3中标供应商必须将公司的服务热线明确告知招标单位。

5.11招标单位应当自招标合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将招标合同副本报有关部门备案。

# 六、交货和提供服务的时间

6.1交货时间：  20 日历天内完成 。如因供应商原因发生延期，违约金按 250 元/天计，并要求供应商在投标文件中予以承诺。由于招标单位原因造成交货期延迟的，延期违约金可不计。

6.2供应商应明确说明具体的供货工期。供应商所提供的必须是合法生产的货物和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

# 评标方法、标准和废标条款

7.1开标：

7.1.1供应商在投标文件提交截止时间前按规定提交投标文件的，由招标单位组织进行开标。

7.1.2招标单位按本招标文件规定的时间和地点进行开标。开标会由招标代理单位主持，招标单位代表、供应商、监督及有关工作人员参加。

7.1.3供应商须有法定代表人或其授权的代理人参加开标会。法人代表参加的，应带本人身份证原件，非法人代表参加的，应带法定代表人委托书及本人身份证。

7.1.4开标时，由监督人员检查供应商投标文件的密封情况进行审查。

7.1.5开标顺序为：先进行身份验证、其次开资格审查资料、技术标、商务标、并唱标，然后由授权代表签字确认。

7.2 评标：

7.2.1招标人将组织评标小组进行评标，依照本招标文件规定对有效的投标文件进行符合性和供应商资格进行评审：

7.2.1.1 投标文件是否完整、真实、整洁；

7.2.1.2 售后服务承诺是否完整、真实、可行；

7.2.1.3 对招标文件中的付款方式是否响应，如不响应将被拒绝；

7.2.1.4 价格是否具有优势；

7.2.1.5供应商资格是否符合本招标文件的要求。

7.2.2 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

7.3 定标方式：

7.3.1具体由供应商根据招标人所需的绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目要求进行投标书制作和报价。

7.3.2本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

评分标准：共100分，其中技术分50分，商务分50分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由3人以上单数组成，评分计算技术分时，平均值保留小数2位）。

7.3.3技术分（50分）

| 项目 | 分值 | 打分细目 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 6分 | 投标人具有以下认证的可得分 公司必须具有生产发电机组10年以上的经验（1分）。 2.质量服务信誉5A证书（1分） 3. 质量管理体系9000认证（1分）、职业健康安全管理体系认证（1分）、环境管理体系认证（1分） 5.CE认证（1分） 均须出具相关原件备查，无原件不得分。 |
| 投标人业绩 | 4分 | 1.符合标书配置要求的柴油发电机组的单个200KW及以上的项目的销售合同，每个得（1分）分，最高得4分。 均须出具相关原件备查，无原件不得分。 |
| 设备技术性能及功能满足情况（详见技术要求） | 29分 | 完全满足标文技术参数配置要求得基本分29分，▲的指标则为重要指标出现负偏离每项扣5分，其他技术指标出现负偏离每项扣3分，扣完为止。 |
| 检验报告 | 5分 | 提供国家内燃机发电机组质量监督检验中心的报告三份以上（3分）。 提供质量监督检验所出具的三相同步发电机的检验报告（1分）。 提供质量监督检验所出具的柴油发电机组的检验报告（1分）。 均须出具相关原件备查，无原件不得分。 |
| 其他承诺和优惠条件 | 3分 | 是否满足招标文件要求的各种承诺及提供各种优惠条件等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀3分，良好2分，一般1分。 |
| 售后服务 | 3分 | 投标人本地化服务能力：投标人在绍兴市越城区设有分公司或办事处或售后服务常驻机构或委托售后服务机构（提供相关证照、房产证明或租房协议或其他有效证件材料）得3分。 |

注：所有证书都在有效期内，逾期的不得分，携原件参加投标，无法提供的按不得分处理。

商务分50分

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

2.3本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

同时，以中标价为基准，按报价从低到高的顺序确定二名备选中标候选人。当报价出现并列时，则当场抽签决定。

7.3.3．1 有效报价，是指小于或等于招标人上限价的报价，超过招标人上限价的为无效标。

7.4 定标：按本招标文件“7.3定标方式”规定确定中标者。

7.5 出现下列情形之一的，招标人将重新组织招标或采用竞争性谈判方式进行招标。

7.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的供应商不足三家的（重新招标）；

7.5.2供应商的报价均超过了招标人上限价或预算，招标人不能支付的；

7.5.3出现影响招标公正的违法、违规行为的。

7.6 招标人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。

7.7 投标文件有下列情形之一者为无效标：

7.7.1 标书正本及报价单中未加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字的；

7.7.2 未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.7.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7.7.4 未按招标文件要求提交投标保证金的；

7.7.5 超过招标预算的；

7.7.6投标文件未按招标文件要求封装、提交的；

7.7.7 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7.7.8 主要设备与标书要求有明显偏差的。

7.8 招标人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

7.9中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，或者因弄虚作假等原因被取消中标资格的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

# 八、其他事项

8.1本招标文件未尽事宜，另行以书面形式补充说明。

8.2凡已办理购买本招标文件并参加投标的供应商，均视同对本招标文件及评标、定标办法的认可，无异议。

8.3今后合同签订由浙江华鹏建设集团有限公司与中标单位签订合同并纳入总包管理范围，且由浙江华鹏集团有限公司支付相应工程款，中标单位在报价时自行考虑总包管理配套费及水电费等。

8.4投标单位在投标书中应详细注明各种设备的包修期限。

附件一：投标函

绍兴市口腔医院、浙江华鹏建设集团有限公司:

我单位认真研究了关于 绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目 的招标文件，愿意遵守招标文件的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以（大写）                      元人民币（¥            元）承接  绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目  供应的任务（包含税金）。

2、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求完成汤浦水库水文站升级改造工程（测流设备招标）的交货及安装，我方承诺工期       日历天。

3、我单位同意提供按照招标单位可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并且是真实可靠的。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交合同总价10%的履约保证金，严格履行合同义务，并向招标代理单位支付中标服务费。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同内容。

6、本供货的质量承诺为       。

7、我单位已提交了投标保证金________元人民币，一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意招标单位取消我单位投（中）标资格并没收投标保证金。

（一）从开标日起到供应商投标文件有效期满前撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与招标单位签订合同。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人授权书

致：

本授权委托书声明：我           （姓名）系          （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵公司组织的           项目（编号：       ）的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

供应商：（盖章）

授权人：（签字）

被授权的代理人：（签字）

日期：         年     月    日

# 附件三：投标报价单

项目名称：绍兴市口腔医院新院建设柴油发电机设备供货（含安装、验收、检测、调试、培训等为交钥匙工程）项目

招标编号：/                                                    单位：元

| 项目名称 | 项目 说明 | 计量 单位 | 数量 | 单 价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机 | 1、柴油机采用欧美原装进口品牌，2、发电机为中外合资品牌，3、柴油发电机组品牌须为华昌HCV系列 、中国重汽、迪赛尔及同档次品牌。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 投标总价（大写）： |

说明：1、投标总价应与“投标函”第1条内容相符。

供应商（盖章）：                          授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

# 附件四：投标承诺书

：

我公司自愿参加                         项目的招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

1、提供至少     年质量保证期，在此期限免费更换或维修存在质量问题的产品。

2、付款方式：

3、交货时间：    历天内完成供货及安装，如因我公司原因发生延期，延期赔偿金按 250 元/天计。

……

供应商（盖章）：                          授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

# 附件五：柴油发电机功能一览表

投标设备名称(型号规格)：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、柴油发电机标准功能 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 二、招标文件要求的功能（与标准功能重复也请说明） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如果不同类型的柴油发电机应该依据此表分别列表说明。

投标人（公章）：                   法定代表人或其委托代理人（盖章）：

年   月   日

# 附件六：柴油发电机技术参数及有关承诺

| 序号 | 内 容 | 指标及相应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

注：投标人应根据投标的设备提供此表，如果不同类型的柴油发电机分别列表说明。投标人必须如实对以上表格数据做出承诺，如发现弄虚作假行为，做废标处理。

投标人（法人公章）：                  法定代表人或其委托代理人（盖章）：

年   月   日

附件七：技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商递交的技术规格书中与采购文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐列

在技术偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

日期：    年   月   日

投标人（公章）：                      法定代表人或其委托代理人（盖章）：

年   月   日